Международный стандарт ИСО 17659  «Сварка и родственные процессы»,

«Термины и определения».

- соединение: Сочленение деталей, которые уже соединены или должны быть соединены.

Joint the junction of workpieces or the edges of workpieces that are to be joined or have been joined

сварка плавлением: Сварка, осуществляемая оплавлением сопрягаемых поверхностей без приложения внешней силы, обычно, но необязательно, добавляется расплавленный присадочный металл.

fusion welding welding involving localized melting without the application of external force in which the

fusion surface(s) has (have) to be melted

сварка давлением: Сварка, осуществляемая приложением внешней силы и сопровождаемая пластическим деформированием сопрягаемых поверхностей, обычно без присадочного металла.

welding using pressure welding in which sufficient external force is applied to cause more or less plastic deformation of both the contact surfaces, generally without the addition of filler metal

сопрягаемая поверхность: Поверхность одной детали, которая предназначена для соединения с поверхностью другой детали для формирования соединения.

faying surface surface of one component that is intended to be in contact with a surface of another component to form a joint

частичное проплавление: Проплавление, которое преднамеренно не является полным.

partial penetration penetration that is intentionally not full penetration

неполное проплавление: Проплавление, глубина которого менее установленной.

Incomplete penetration penetration that is less than that required or specified

стыковое соединение: Тип соединения, при котором детали лежат в одной плоскости и

примыкают друг к друг торцовыми поверхностями.

butt joint type of joint where the parts lie approximately in the same plane and abut against one another

соединение: Тип соединения, при котором детали параллельны друг другу, например при

плакировании взрывом.

parallel joint type of joint where the parts lie parallel to each other, e.g. in explosive cladding

нахлесточное соединение: Тип соединения, при котором деталипараллельны друг другу и

частично перекрывают друг друга.

lap joint type of joint where the parts lie parallel to each other and overlap each other

тавровое соединение под прямым углом: Тип соединения, при котором детали сопрягаются под прямым углом (образуя Т-образную форму).

T-joint type of joint where the parts meet each other at approximately right angles (forming a Tshape)

Крестообразное соединение: Тип соединения, при котором две детали, лежащие в одной плоскости, примыкают под прямым углом к третьей детали, лежащей между ними (образуя двойную Т-

образную форму).

cruciform joint type of joint where two parts lying in the same plane each meet, at right angles, a third

part lying between them (forming a double T-shape)

тавровое соединение под острым углом: Тип соединения, при котором одна деталь примыкает к другой под острым углом.

angle joint (type of joint where one) part meets the other at an acute angle

угловое соединение: Тип соединения, при котором угол между поверхностями двух деталейв месте примыкания кромок свыше 30°.

corner joint type of joint where two parts meet at their edges at an angle greater than 30° to each other

торцовое соединение: Тип соединения, при  котором угол между поверхностями двух деталей

в месте примыкания кромок составляет от 0° до 30°.

edge joint type of joint where two parts meet at their edges at an

соединение нескольких деталей: Тип соединения, при котором не менее трех деталей примыкают друг к другу под любым установленным углом.

multiple joint type of joint where three or more parts meet at any required angle to each other

перекрестное соединение: Тип соединения, при котором две детали (например, проволоки) лежат друг на друге пересекаясь.

cross joint type of joint where two parts (e.g. wires) lie crossing over each other

максимальная толщина шва: Значение, измеряемое от самой глубокой точки проплавления углового шва или крайней точки корня стыкового шва до наивысшей точки выпуклости шва.

maximum throat thickness dimension measured from the deepest point of the penetration in fillet welds or the extremity of the root run in butt welds to the highest point of the excess weld metal

проектная толщина шва: Толщина шва, установленная проектировщиком.

design throat thickness throat thickness specified by the designer

теоретическая толщина углового шва: Высота наибольшего равнобедренного треугольника, который можно вписать в сечение выполненного шва;

теоретическая толщина стыкового шва: Минимальное расстояние от поверхности детали до

корня шва (ИСО 2553).

actual throat thickness (fillet welds), the value of the height of the largest isosceles triangle that can be

inscribed in the section of the finalized weld (butt welds), the minimum distance from the surface of the

part to the bottom of the penetration [ISO 2553]

эффективная толщина шва: Размер, который определяет передачу нагрузки и зависит от

формы и глубины проплавле-ния шва.

effective throat thickness dimension that is responsible for carrying the load, dependent on the shape and penetration of the weld

катет углового шва: Сторона наибольшего равнобедренного треугольника, который можно вписать в сечение  шва.

leg length side of the largest isosceles triangle that can be inscribed in the section